TST2S	Ecoulement des liquides	TP  n°3
I. Mesure d’un débit
Matériel : burette graduée de section S = ………………………, chronomètre, eau, alcool.
Manipulation : Proposer et décrire une technique expérimentale permettant de mesurer le débit moyen D d’un écoulement d’eau dans une burette graduée.
Appliquer cette technique et en déduire la valeur du débit en mL.s-1 pour les 2 liquides fournis.
	H en cm	t en s	Débit en cm3.s-1	Débit en m3.s-1	Débit en L.min-1
Eau
Alcool

Conclusion : Quel facteur dont dépend le débit avez-vous mis en évidence ?

II. Perte de charge au cours de l’écoulement
Du mercure (masse volumique  = 13 600 kg.m-3 ) circule de gauche à droite dans un tuyau horizontal (schéma ci-dessous) avec un débit de 3 cm3/s, soit 3.10-6 m3/s. À intervalles de 50 cm le long du tuyau horizontal se trouvent quatre tubes verticaux (A, B, C et D) ouverts dans le haut.
Dans le tube A, le mercure s’élève à 60 cm ; dans le tube D, situé 1,5 m plus loin, le mercure s’élève à 40 cm. On désire déterminer la résistance hydraulique de la portion de tuyau située entre le tube A et le tube D.

mercure
= 60 cm
= 40 cm
1. Donner l’expression de la pression du liquide en A pA en fonction de la pression atmosphérique patm et de la hauteur hA.
2. Que peut-on dire des pressions pA, pB, pC et pD si on compare les hauteurs hA, hB, hC et hD ?
3. Calculer la perte de charge p = pA – pD entre les points A et D (on prendra g = 9,8 N.kg-1)
4. En déduire la résistance hydraulique R de la canalisation.
TST2S	Ecoulement des liquides	TP  n°3
I. Mesure d’un débit
Matériel : burette graduée de section S = ………………………, chronomètre, eau, alcool.
Manipulation : Proposer et décrire une technique expérimentale permettant de mesurer le débit moyen D d’un écoulement d’eau dans une burette graduée.
Appliquer cette technique et en déduire la valeur du débit en mL.s-1 pour les 2 liquides fournis.
	H en cm	t en s	Débit en cm3.s-1	Débit en m3.s-1	Débit en L.min-1
Eau
Alcool

Conclusion : Quel facteur dont dépend le débit avez-vous mis en évidence ?

II. Perte de charge au cours de l’écoulement
Du mercure (masse volumique  = 13 600 kg.m-3 ) circule de gauche à droite dans un tuyau horizontal (schéma ci-dessous) avec un débit de 3 cm3/s, soit 3.10-6 m3/s. À intervalles de 50 cm le long du tuyau horizontal se trouvent quatre tubes verticaux (A, B, C et D) ouverts dans le haut.
Dans le tube A, le mercure s’élève à 60 cm ; dans le tube D, situé 1,5 m plus loin, le mercure s’élève à 40 cm. On désire déterminer la résistance hydraulique de la portion de tuyau située entre le tube A et le tube D.

mercure
= 60 cm
= 40 cm
1. Donner l’expression de la pression du liquide en A pA en fonction de la pression atmosphérique patm et de la hauteur hA.
2. Que peut-on dire des pressions pA, pB, pC et pD si on compare les hauteurs hA, hB, hC et hD ?
3. Calculer la perte de charge p = pA – pD entre les points A et D (on prendra g = 9,8 N.kg-1)
4. En déduire la résistance hydraulique R de la canalisation.