TST2S2
Contrôle de sciences physiques n°5
loi fondamentale de statique des fluides
Et écoulement
durée  : 35 min

---
1.1 La tension artérielle est la différence entre la pression du sang et la	pression atmosphérique :
T = pA -patm
1.2 T = 12 cm de Hg = 12 x 1333 = 15 996 Pa.
La tension vaut 15 996 Pa.

---
1.3 On prend la tension lorsque le patient est allongé car ainsi, la tension est la même partout
Si le patient est debout, la tension au niveau de ses pieds est plus élevée que celle au niveau de son bras ou de son cœur.

---
2.1. p = pB-pA=.g.h
pB-pA= 1040 x 9,8 x0,6 = 6115 Pa
La différence de pression vaut 6115 Pa.
2.2. p = pB-pAtm car la pression en A, à la surface du liquide, est égale à la pression atmosphérique.
pB = p + pAtm
pB = 6115 + 101500 = 107 615 Pa.
En B, la pression du liquide perfusé vaut 107615 Pa

---
3.1. D = V / t	donc : t = V / D
avec V = 0,1.10-3 m3
t = 0,1.10-3 / (1,6.10-5)=6,25s
Le temps nécessaire pour vider le bocal est de 6,25s.
3.2. D= v.S	donc S = D / v
S =(1,6.10-5)/(8,0.10-2)= 2,0.10-4 m2
S = 2,0.10-4/(1.10-6)=200mm2
La surface S du robinet vaut 2,0.10-4 m2 , soit 200mm2.