Correction du Contrôle n°3 de sciences physiques Sujet n°1
Exercice 1 : signaux périodiques
1.b. Calcul de la tension maximale :
UM = 2 x 5 = 10 V

 T
 UM
c. Calcul de la période :
T = 6 x 0,2 ms = 1,2 ms
d. Formule de la fréquence:
f = 1 / T avec T en s et f en Hz
e. Conversion de la période en seconde :
T = 1,2.10-3 s = 0,0012 s

U (V)
t (s)

 Calcul de la fréquence:f = 1/0,0012 = 833 Hz
2. a. les tensions B et C sont périodiques

U (V)
t (s)

Exercice 2 :échographie
1. Pour une échographie, on utilise des ondes ultrasonores.
2. Calcul de la durée t :graphiquement, la durée entre les échos issus de B et C vaut 0,000003s.
3. Calculer la dimension d : d = v . t / 2
d = 1500 x 0,000003 / 2 = 0,00225 m = 2,25 mm

Exercice 3 : appliquer la loi de la réfraction
Loi de Descartes de la réfraction : n1. sin(i1) = n2. sin(i2)
d'où : sin(i2) = n1. sin(i1) / n2.
Avec : n1 = 1	n2 = 1,5	i1 = 90 – 40 = 50°
sin(i2) = 1. sin(50) / 1,5 = 0,51	d'où : i2 = 31°	L'angle de réfraction vaut 31°
Exercice 4 : la fibre optique
1. On parle de réflexion totale lorsqu'il n'y a pas de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie.
2. sin("i"_{"1,lim"}) = 1,46 over 1,48 =0,98 ; donc i1,lim = 80°	L’angle limite vaut 80°.
3. a. La propagation de la lumière se fait par succession de réflexions totales ; cela a lieu dès que l'angle d'incidence est supérieur à 80°, c'est le cas du deuxième schéma.

85°
85°
85°
85°
85°
Correction du Contrôle n°3 de sciences physiques Sujet n°2
Exercice 1 : signaux périodiques
1.b. Calcul de la tension maximale :
UM = 2 x 5 = 10 V

 T
 UM
c. Calcul de la période :
T = 6 x 0,5 ms = 3 ms
d. Formule de la fréquence:
f = 1 / T avec T en s et f en Hz
e. Conversion de la période en seconde :
T = 3.10-3 s = 0,003s

U (V)
t (s)

 Calcul de la fréquence:f = 1/0,003 = 333 Hz
2. a. les tensions B et C sont périodiques

U (V)
t (s)

Exercice 2 :échographie
1. Pour une échographie, on utilise des ondes ultrasonores.
2. Calcul de la durée t :graphiquement, la durée entre les échos issus de B et C vaut 0,000003s.
3. Calculer la dimension d : d = v . t / 2
d = 1500 x 0,000003 / 2 = 0,00225 m = 2,25 mm

Exercice 3 : appliquer la loi de la réfraction
Loi de Descartes de la réfraction : n1. sin(i1) = n2. sin(i2)
d'où : sin(i2) = n1. sin(i1) / n2.
Avec : n1 = 1	n2 = 1,5	i1 = 90 – 40 = 50°
sin(i2) = 1. sin(50) / 1,5 = 0,51	d'où : i2 = 31°	L'angle de réfraction vaut 31°
Exercice 4 : la fibre optique
1. On parle de réflexion totale lorsqu'il n'y a pas de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie.
2. sin("i"_{"1,lim"}) = 1,46 over 1,48 =0,98 ; donc i1,lim = 80°	L’angle limite vaut 80°.
3. a. La propagation de la lumière se fait par succession de réflexions totales ; cela a lieu dès que l'angle d'incidence est supérieur à 80°, c'est le cas du premier schéma.

85°
85°
85°
85°
85°